GSM/GPRS/GPS Locator Helmer LK 505

(Benutzerhandbuch)

Danke für den Kauf des Locators. Dieses Handbuch enthält eine detaillierte Gebrauchsanweisung, gibt Ihnen Informationen über das Produkt, einschließlich Betrieb und technischer Spezifikationen.

Bevor Sie beginnen, den Locator zu benutzen, lesen Sie bitte aufmerksam dieses Handbuch.

Wir hoffen, dass das Produkt Ihren Ansprüchen genügt und Ihnen lange dient.

Bitte beachten Sie, dass sich auf dieses Produkt beziehende Informationen der Änderung unterliegen. Etwaige Änderungen werden in der aktuellen Ausgabe des Handbuchs berücksichtigt. Der Hersteller haftet nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Vorstellung des Geräts

Das Gerät verwendet das Signal aus GSM-/ GPRS-Netz sowie von GPS-Satelliten. Das Gerät ermöglicht die Verfolgung und Ortung von Objekten durch Ermittlung der genauen Position mittels GPS und anschließenden Versand dieser Information einschließlich der genauen Koordinaten per SMS an eine voreingestellte Telefonnummer oder mittels GPRS an einen Computer. 
 
 
Bei der ersten Methode empfiehlt sich daher die Nutzung einer SIM-Karte mit SMS-Tarif, bei der zweiten Methode einer SIM-Karte mit Datenplan.

Verwendung

- Autoverleih / Fahrzeugflottenmanagement usw.

- Schutz von Kindern / älteren oder gebrechlichen Personen / Haustieren usw.

- Geeignet für persönlichen Bedarf

- Geeignet auch zum Verfolgen, Abhören usw.

Beschreibung des Geräts

On/Off-Taste        SOS-Taste       Signalindikator       Buchse für Ladeadapter

Packungsinhalt

- Locator

- Ladeadapter

- 2x Li-Ion-Akkus

- Bedienungsanleitung

- Wasserdichte Hülle

Technische Daten

| Abmessungen | 64 mm x 46 mm x 17 mm |
| --- | --- |
| Gewicht | 50 g |
| Netzwerk | GSM/GPRS |
| Frequenzband | 850/1800/1900 MHz oder 900/1800/1900 MHz |
| GPS-Empfindlichkeit | -159 dBm |
| GPS-Genauigkeit | ca. 10 m (je nach Signalstärke – bei schlechtem Wetter usw. kann die Abweichung größer sein) |
| Autoladegerät | 12–24 V Eingang / 5 V Ausgang |
| Aufladen aus der Steckdose | 110–220 V Eingang / 5 V Ausgang |
| Batterie: | Aufladbarer, austauschbarer 3,7 V 800 mAh Li-Ion-Akkumulator |
| Akkulaufzeit | bis zu 80 Stunden im Standby-Modus |
| Lagertemperatur | -10 °C bis +50 °C |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +50 °C |

Verwendung

- Installation der SIM-Karte

Vergewissern Sie sich, dass Sie keine Anrufumleitung aktiviert haben, dass Sie die Gesprächsanzeige auf dem Display aktiviert haben, und dass die PIN-Code-Eingabefunktion ausgeschaltet ist. SMS-Nachrichten müssen Textformat aufweisen, PDU-Format ist unzulässig. Die SIM-Karte muss Datenversand ermöglichen, z. B. eine Prepaid-SIM-Karte mit aufgebrauchtem Kredit wird im Gerät nicht funktionieren.

- Öffnen Sie die Abdeckung an der Rückseite des Geräts, und nehmen Sie den Akku heraus.

- Legen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein, und klappen Sie Abdeckung auf der Rückseite des Geräts wieder zu

- Akku und Aufladen des Akkus

Laden Sie den Akku vor dem ersten Benutzen bis zur vollen Kapazität (8-12 Stunden) auf, beim nächsten Ladevorgang genügen 3-5 Stunden zum vollen Aufladen.

Verwenden Sie immer den vom Hersteller gelieferten Akku und das Ladegerät.

- Einschalten

- Legen Sie SIM-Karte und Akku ein

- Halten Sie die On/Off-Taste gedrückt, bis der Signalindikator aufleuchtet

- Das Gerät beginnt innerhalb von 10-40 Sekunden zu arbeiten, während dieser Zeit sucht es nach GSM- und GPS-Signal.

- Sobald das Gerät ein GSM-Signal auffängt (der Signalindikator blinkt alle 3 Sekunden), können Sie das Gerät benutzen und mit der Einstellung weiterer Parameter fortfahren.

- Informationen über seinen Standort kann der Locator versenden, sobald er ein GPS-Signal auffängt. Das Gerät blinkt 2x kurz hintereinander, dann alle 2 Sekunden. 

In diesem Moment lässt sich die im Locator eingelegte SIM-Karte bereits anrufen, sodass Information über seinen Standort mittels SMS-Nachricht und Link zu Google Maps abgerufen werden können. (Nach zweimaligem Klingeln beendet das Gerät den Anruf und sendet eine SMS).

Erläuterungen:

lat: 22.566923 – Geografische Breite

long: 114.05133 – Geografische Länge

speed: 0.00 – Geschwindigkeit

11/05/14 – Datum

17:36 – Zeit

bat – Ladezustand des Akkus (%)

Anmerkung: wenn der Locator seinen Standort woandershin sendet, handelt es sich dabei um den letzten herstellerseitig bekannten Standort, d. h., der Locator hat noch kein GPS-Signal aufgefangen, und man muss noch warten.

- Initialisierung

- Senden Sie an die im Gerät eingelegte SIM-Karte eine SMS im Format ‘’begin+Passwort’’

- Beispiel: begin123456

- Sie erhalten die Antwort “begin ok’’

- Sie können mit der Einstellung beginnen

Hinweis

- das voreingestellte Standardpasswort ist 123456

- in den folgenden Beispielen fügen Sie bitte nicht die Symbole „+“ und „Leerzeichen“ in die SMS ein

- Passwortänderung

- Senden Sie zur Änderung des Passwortes eine SMS im Format password+altes Passwort+Leerzeichen+neues Passwort.

- Beispiel: password123456 111111

Anmerkung

- Prägen Sie sich das neue Passwort ein, oder vermerken Sie es besser irgendwo. Wenn Sie das Passwort vergessen, lässt sich das Gerät weder weiterverwenden noch reklamieren

- Achten Sie darauf, dass das neue Passwort aus 6 numerischen Zeichen besteht. Ansonsten erkennt das Gerät das Passwort nicht.

- Autorisierung – wichtig für das Senden von Warnungen, Alarme usw.

Vom Gerät können nur 5 Nummern autorisiert werden.

- Eine Telefonnummer wird automatisch autorisiert, wenn der Locator von ihr mindestens zehnmal angerufen wird.

- Senden Sie zur Autorisierung einer Handynummer eine SMS im Format admin+Passwort+Leerzeichen+Handynummer. Weitere zu autorisierende Nummern sollten mit der zuerst autorisierten Nummer eingestellt werden. Wenn eine bestimmte Nummer ordnungsgemäß autorisiert wurde, erhalten Sie eine Bestätigungs-SMS im Format ―admin ok!.

- Um einer der Nummern die Autorisierung zu entziehen, senden Sie eine SMS im Format noadmin+Passwort+Leerzeichen+betreffende Nummer, der Sie die Autorisierung entziehen möchten.

- Wenn Sie Roaming benötigen, muss der betreffenden Telefonnummer der Ländercode Ihres Landes hinzugefügt werden, um beispielsweise die Nummer 777123456 zu autorisieren, senden Sie vom Handy eine SMS im Format admin123456 +420777123456 an den Locator.

- Auto-Track

Beispiel

In dreißigsekündigen Intervallen fünfmal an autorisierte Nummern gesendete Nachricht Geo-info

- Senden Sie zur Aktivierung eine SMS im Format fix030s005n+Passwort, z. B. fix030s005n123456 an den Locator, dieser sendet die Nachricht fünfmal in dreißigsekündigen Intervallen zurück.

- Das eingestellte Intervall muss mindestens 3 numerische Zeichen mit dem Höchstwert 999 enthalten.

- Der kleinstmögliche Intervall beträgt 30 Sekunden (030s), der größtmögliche 255 Stunden (255n).

- s:Sekunden, m:Minuten, h:Stunden

- Senden Sie zur Deaktivierung eine SMS im Format nofix+Passwort, z. B. nofix123456 an den Locator

- Umschalten zwischen den Modi Track und Monitor

Voreingestellt ist der Modus „track“.

Um den Modus „monitor“ zu aktivieren, senden Sie eine SMS im Format monitor+Passwort, z. B. monitor123456, anschließend erhalten Sie die Antwort ―monitor ok. Der Locator läuft jetzt im Modus „monitor“.

Um den Modus „track“ zu aktivieren, senden Sie eine SMS im Format tracker+Passwort, anschließend erhalten Sie die Antwort „tracker ok! Der Locator läuft jetzt im Modus „track“.

- Abhören

In diesem Modus können Sie nach Anwählen der Nummer des Locators Geräusche in seiner Umgebung abhören.

Der Locator muss im Modus „monitor“ laufen

- Virtueller Zaun (Geo-fence)

Aktivieren Sie die Funktion Virtueller Zaun (Geo-fence), wenn Sie die Bewegung des Geräts auf ein bestimmtes Gebiet beschränken möchten. Wenn das Gerät den definierten Bereich verlässt, wird eine Nachricht an autorisierte Nummern gesendet.

Einstellung:

Wenn sich das Gerät innerhalb von 3–10 Minuten nicht von der Stelle bewegt, können Sie eine SMS im Format „stockade+Passwort+Leerzeichen+Breite,Länge;Breite,Länge“ zur Festlegung des beschränkten Bereichs senden. Wenn das Gerät diesen Bereich verlässt, erhalten autorisierte Nummern eine Nachricht im Format „stockade!+geo-info“.

Die erste Breite&Länge dient zur Festlegung der linken oberen Ecke des definierten Bereichs, die zweite Breite&Länge zur Festlegung der rechten unteren Ecke des definierten Bereichs

Z. B. stockade123456 49.91,16.61;50.5,16.75

Senden Sie zur Deaktivierung eine SMS im Format „nostockade+Passwort“.

- Warnung bei Bewegung

Wenn das Gerät für 3–10 Minuten bewegungslos an einer Stelle verbleibt, können Sie eine SMS im Format move+Passwort+Leerzeichen+Entfernung an den Locator senden (z. B. move123456 0200). Das Gerät antwortet mit einer SMS im Format „move ok!“. Die definierte Mindestentfernung beträgt 200 m, die Entfernung muss im Format von 4 Ziffern, z. B. 0200, 0300 usw., eingegeben werden.

Wenn sich der Locator weiter als vordefiniert von seinem ursprünglichen Standort entfernt, sendet er die Mitteilung „Move“ und Informationen über den aktuellen Standort des Geräts per SMS an autorisierte Nummern. Die Warnung geht an eine autorisierte Telefonnummer, siehe Punkt Nr. 6. Um die Funktion zu deaktivieren, senden Sie eine SMS im Format nomove+Passwort.

- Shock Sensor Alarm

Der Shock Sensor ist in Standardeinstellung deaktiviert. Wenn Sie möchten, dass der Locator bei Wahrnehmung von Vibrationen eine SMS-Warnung an autorisierte Telefonnummern sendet, senden Sie eine SMS im Format shock+Passwort. Der Locator antwortet: „Shock is activated“. Die Warnung geht an eine autorisierte Telefonnummer, siehe Punkt Nr. 6.
Deaktiviert wird der Shock Sensor mittels des Befehls: noshock+Passwort.
Wenn der Locator innerhalb von 3 Minuten wiederholt Vibrationen wahrnimmt, sendet er frühestens 3 Minuten nach der ersten SMS eine erneute Warnung.

Einstellung der Empfindlichkeit des Erschütterungssensors
Es können 3 Empfindlichkeitsniveaus für den Sensor eingestellt werden. 1-höchste Empfindlichkeit (leichte Vibrationen), 3-niedrigste Empfindlichkeit. Um das höchste Empfindlichkeitsniveau für den Sensor einzustellen, senden Sie eine SMS im Format: sensitivity+Passwort+Leerzeichen+1, z. B. sensitivity123456 1

- Warnung bei Überschreiten der Geschwindigkeit

Senden Sie zur Aktivierung eine SMS im Format speed+Passwort+Leerzeichen+080 (vorausgesetzt, Sie wollen die Geschwindigkeit auf 80 km/h begrenzen), Sie erhalten sofort eine Antwort im Format ―speed ok!. Wenn sich das ausgewählte Ziel mit einer Geschwindigkeit über 80 km/h bewegt, erhält die autorisierte Nummer eine Warnung sowie Informationen über den aktuellen Standort in Form einer SMS-Nachricht im Format speed+080!+Geo-info. Die Warnung geht an eine autorisierte Telefonnummer, siehe Punkt Nr. 6.

Senden Sie zur Deaktivierung eine SMS im Format nospeed+password.,

Anmerkung:

Wir empfehlen, das Geschwindigkeitslimit auf keinen niedrigeren Wert als 50 km/h einzustellen. Eine solche Einstellung könnte eine Abweichung des GPS-Signals infolge starker Bewölkung verursachen.

- Kontrolle der IMEI

Senden Sie zur Kontrolle der IMEI-Nummer (eindeutige Identifikationsnummer des Locators) eine SMS im Format imei+Passwort.

- SOS-Taste

Wenn Sie die SOS-Taste für 3 Sekunden gedrückt halten, sendet das Gerät alle 3 Minuten eine Nachricht im Format „help me!+Geo-info (Standortdaten) an alle autorisierten Nummern. Das Gerät sendet diese Nachrichten solange, bis eine der autorisierten Nummern dem Locator mit einer SMS-Nachricht im Format „help me!“ antwortet.

- Warnung bei leerem Akku

Diese Warnung wird bei einem Akkustand von 3,55 V aktiviert, wobei 2x SMS mit fünfzehnminütigem Intervall an die autorisierte Telefonnummer gesendet werden. Senden Sie eine SMS im Format: lowbattery+Passwort+Leerzeichen+on. Bei niedrigem Akkustand sendet der Locator eine SMS im Format: low battery+Geo-info (Standortdaten). Diese Funktion ist im Locator standardmäßig eingestellt, deaktivieren lässt sie sich mittels des Befehls: lowbattery+Passwort+Leerzeichen+off 
Die Warnung geht an eine autorisierte Telefonnummer, siehe Punkt Nr. 6.
WENN DER AKKU FAST ENTLADEN IST, LEUCHTET DIE KONTROLLLEUCHTE IM LOCATOR UNUNTERBROCHEN GRÜN, UND DER LOCATOR KOMMUNIZIERT NICHT!

- Zeiteinstellung

zur einwandfreien Funktion einiger Funktionen des Locators muss die richtige Zeit mittels des folgenden Befehls eingestellt werden: time+Leerzeichen+zone123456+Leerzeichen+GMT-Zeitzone. 
Z. B. für die mitteleuropäische Winterzeit senden Sie eine SMS im Format: time zone123456 1

- Warnung bei Verlust des GPS-Signals

Diese Funktion ist im Standardmodus deaktiviert. Wenn Sie möchten, dass an autorisierte Telefonnummern Warnungen über den Verlust des GPS-Signals gesendet werden, senden Sie eine SMS im Format: gpssignal+Passwort+Leerzeichen+on, z. B. gpssignal123456 on
Die Warnung geht an eine autorisierte Telefonnummer, siehe Punkt Nr. 6.

Deaktivieren lässt sich die Funktion mithilfe des Befehls gpssignal+Passwort+Leerzeichen+off

- Reset
Verwenden Sie zum Zurücksetzen des GPS- und GSM-Moduls einen SMS-Befehl im Format: reset+Passwort, z. B. reset123456. Der Locator antwortet RESET OK!

- Standby-Modus
Falls es für länger als 5 Minuten zu keiner Kommunikation mit dem Locator kommt, schaltet er auf Standby um. In diesem Modus empfängt er kein Signal, sodass der Akku geschont wird. Sobald der Locator angerufen, ggf. eine SMS an ihn gesendet wird, „erwacht“ der Locator und sendet Informationen über seinen Standort. 
WICHTIGER HINWEIS: wenn Alarm-Funktionen aktiviert sind, schaltet der Locator nicht in den Standby-Modus um, sodass sich die Akkulaufzeit verkürzt.

- Letzte bekannte Position
Falls der Locator kein oder ein unzureichendes GPS-Signal empfängt und angerufen wird, sendet er Informationen über die letzte bekannte Position, die bei ausreichendem GPS-Signal abgefragt worden war. Sobald das Signal wieder stark genug ist, sendet er automatisch Informationen über seinen aktuellen Standort.

- Umschalten zwischen GPRS- und SMS-Modus

Im Standardmodus ist GPRS-Übertragung im Locator deaktiviert. Um eine Verbindung aufzubauen und den Locator via Internet zu verfolgen, senden Sie ihm eine SMS in folgendem Format:

gprsPasswort (z. B: gprs123456)

Um auf den SMS-Modus zurückzuschalten, senden Sie dem Locator eine SMS im Format:

smsPasswort (z. B.: sms123456)

- GPRS-Einstellung 
In diesem Modus sendet der Locator in voreingestellten Intervallen automatisch seine Standortinformationen an spezielle Apps. In diesen Apps lässt sich dann die Bewegungs-Historie des Locators mithilfe grafischer Karten anzeigen. Für diese Art von Datenübertragung muss eine SIM-Karte mit Datenplan verwendet werden.

Um die GPRS-Funktion nutzen zu können, müssen Sie zuerst IP-Adresse, Port und APN (Name des Zugangspunktes) einstellen.

APN-Einstellung:

Der APN ermöglicht die Nutzung einer GPRS-Verbindung zur Standortverfolgung via Internet. Der APN hängt vom genutzten Mobilfunkanbieter ab.

Beispiel-APN von hiesigen Mobilfunkanbietern für die Tschechische Republik:

Vodafone: internet

TelefonicaO2: internet

T-Mobile: internet.t-mobile.cz

(Die Einstellungen in anderen Ländern unterscheiden sich. Konkrete Angaben erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter)

Senden Sie dem Locator zur APN-Einstellung eine SMS im Format apnPasswort apn

(z. B.: apn123456 internet)

Wenn die Einstellung erfolgreich war, erhalten Sie die Antwort „APN ok“

Einstellung von IP-Adresse und Port:

Senden Sie dem Locator zur Einstellung der IP-Adresse eine SMS im Format adminipPasswort IP-Adresse Port

(z. B.: adminip123456 202.104.150.75 9000)

Wenn die Einstellung erfolgreich war, erhalten Sie die Antwort „adminip ok“

Anmerkung:

Der alte APN wird ungültig, sobald Sie einen neuen APN einstellen.

Alte IP-Adresse und Port werden ungültig, sobald Sie diese neu einstellen.

- Online-Systeme zur GPS-Standortverfolgung des Locators

Das Online-System gpstrackerxy stellen wir Ihnen genauer vor. Sie finden es unter der Adresse http://www.gpstrackerxy.com

Diese Plattform läuft in tschechischer Sprache, ermöglicht die Online-Verfolgung auch mittels mobiler App, und für ihren Betrieb bieten wir vollen technischen Support. Die Aktivierungsgebühr für diese Plattform beträgt 20 EUR, fortan ist der Dienst kostenlos!

Senden Sie die Bestellung für die Nutzung der Plattform per E-Mail an: servis@prijimace.cz. Führen Sie in der E-Mail die IMEI (einzigartige, 15-stellige Nummer) Ihres Trackers an, die Sie im Inneren Ihres Locators finden. Sie erhalten umgehend eine Proformarechnung, nach Gutschrift des entsprechenden Betrags auf unserem Konto wird das System für Sie aktiviert, bzw. Sie erhalten alle notwendigen Instruktionen.

Einschalten der automatischen Verfolgungsfunktion:

Senden Sie dem Locator eine SMS im Format: fix030s***nPasswort (z. B: fix030s***n123456), und der Locator sendet seine Standortinformationen endlos lange alle 30 Sekunden an den Server. Das Sendeintervall kann geändert werden – kürzestmögliches Intervall (030 Sek.), längstmögliches Intervall 255 h (255 h). s: Sekunden m: Minuten h: Stunden

Um die automatische Sendung zu deaktivieren, senden Sie dem Locator eine SMS im Format: notnPasswort

Zum Schluss muss der Locator mittels des folgenden Befehls in den GPRS-Modus umgeschaltet werden gprsPasswort (z. B.: gprs123456)

WICHTIG! Um den durch Satellitenbewegung hervorgerufenen sog. Drift-Effekt, bei dem zufällige Positionen in Seesternform angezeigt werden, zu vermeiden, empfehlen wir, dem Tracker zum Schluss einen Befehl zu senden, der GPRS-Datenübertragung verhindert, wenn der Locator sich nicht bewegt. So wird auch das übertragene Datenvolumen eingeschränkt. Senden Sie den Befehl dafür im Format:

suppress+Passwort, z. B. suppress123456

ausschalten lässt sich die Funktion mithilfe des Befehls: nosuppress+Passwort, z. B. nosuppress123456

HINWEIS

Um eine möglichst lange Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgende Anweisungen:

- Halten Sie das Gerät trocken. Flüssigkeiten, wie z. B. Regen oder Tau, können die innen gelegenen Schaltkreise beschädigen oder komplett zerstören, verwenden Sie das Gerät nicht in staubiger Umgebung.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in überheizten oder zu kühlen Räumen.

- Trocknen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch, verwenden Sie keine Chemikalien oder Detergenzien.

- Bemalen Sie das Gerät nicht, sonst könnte Fremdmaterial zwischen die Bauteile des Geräts gelangen.

- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander, und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Wenden Sie sich im Falle einer Störung an einen autorisierten Service.

- Verwenden Sie nur den vom Hersteller gelieferten Akku und das Ladegerät. Durch Verwendung nicht autorisierten Zubehörs können Sie das Gerät beschädigen.

- Gewährleistung auf den Akku des Geräts: ½ Jahr

- In außerordentlichen Fällen kann die Funktion des Geräts teilweise eingeschränkt sein: innerhalb von Gebäuden mit dicken Wänden oder mit Blechverkleidung, bei sehr schlechtem Wetter, z. B. bei komplett bedecktem Himmel.

- Versuchen Sie, das Gerät bei Fehlfunktion durch Herausnehmen und Wiedereinsetzen der Akkus neu zu starten, ggf. versuchen Sie, die Akkus vollständig aufzuladen.

- Standardeinstellung des Geräts mithilfe des Befehls begin+Passwort (z. B. begin123456)

Probleme und ihre mögliche Lösung

| Der Locator lässt sich nicht einschalten | Überprüfen Sie seinen Ladezustand |
| --- | --- |
| Es ist kein GSM-Signal verfügbar, der Locator lässt sich weder anrufen, noch antwortet er auf SMS-Nachrichten | Überprüfen Sie, ob die SIM-Karte korrekt in den Locator eingelegt ist, ob die SIM-Karte nicht mittels PIN geschützt ist, und ob auf der Karte keine Anrufumleitung aktiviert ist. Überprüfen Sie ggf., ob der Locator ausreichend aufgeladen ist, bzw., ob er nicht fast entladen ist. |
| Es ist kein GPS-Signal verfügbar, er sendet keine bzw. eine falsche Standort-Info. | Nehmen Sie die erste Einstellung des Geräts draußen bei ausreichendem GPS-Signal vor. Hin und wieder ist es notwendig, das GPS-Modul mittels des Befehls reset+Passwort zurückzusetzen |
| Bei Kommunikation mit dem Locator erhalte ich per SMS die Meldung Pwd fail | Falsch angeführtes Passwort im Befehl, oder das SMS-Format ist nicht richtig. |
| Die wirkliche Akkulaufzeit ist wesentlich geringer als angeführt | Die Akkulaufzeit ist für den Standby-Modus angeführt, d. h., wenn der Locator keine GPRS-Daten sendet und auch keine Alarm-Funktionen, wie z. B. MOVE aktiviert sind. Ansonsten hält der Akku mehrere Stunden bis zu 1 Tag. |
| Bei Anruf sendet der Locator keine SMS, bei Alarmen wird keine SMS gesendet | Falsch eingestellte aut. Nummer, oder aut. Nummern sind nicht eingestellt. |
| Jegliches sonstige inkorrekte Verhalten des Locators | Setzen Sie den Locator mithilfe des Befehls Begin+Passwort zurück, und nehmen Sie die erforderliche Einstellung erneut vor. |

Technischer Support: servis@prijimace.cz
Helmer-Europe, s.r.o., Opletalova 92, 56301 Lanškroun, Tschechische Republik